## Slide 1: Numérisation de façades par un essaim de drones
Projet d’étude et de développement
Etudiants : Guillaume Dupont - Jérémy Poirier - Alexandre Troncy
Encadrants : Vincent Autefage - Matthieu Barjon - Serge Chaumette - Pascal Desbarats

## Slide 2: Introduction
Photogrammétrie
  Nuage de points
Recouvrement vidéo par drones
  Caméra 2D
  Essaim
Collaboration étudiants ISV et RSM

## Slide 3: Étude de l’existant
Projets menés par des entreprises
Positionnement
  Essaim de drones (de loisir)
  Numérisation d’une seule façade
  Automatisation

## Slide 4: Drone Bebop
Spécifications :
  Appareil photo 14Mpx avec objectif “Fisheye”
  Processeur graphique quadri-coeur
Particularités :
  Adresse par défaut 192.168.42.1
  c2dport : 54321 et d2cport : 43210
  SDK disponible
BebopXT : démarche quasi-identique à ArDroneXT
  De ext2 à ext3
  De Squeeze à Wheezy

## Slide 5: Initialisation de la communication
Connexion sur le port TCP 4444
Requête JSON
Système type KeepAlive

## Slide 6: Protocole ArDrone3
En-tête
  type (1 octet) : type du message
  id (1 octet) : identifiant du buffer
  seq (1 octet) : numéro de séquence
  size (4 octets) : taille du message
Message d’acquittement
  ack (1 octet) : numéro de séquence à acquitter

## Slide 7: Protocole ArDrone3
Envoi de données avec ou sans acquittement :
  project (1 octet) : projet auquel le message appartient
  class (1 octet) : classe du projet
  cmd (2 octets) : commande de la classe du projet
  *args (taille - 11) : arguments d’une commande
Exemple d’une commande du SDK :

## Slide 8: Plugin Wireshark

## Slide 9: Scénario d’utilisation
1. 2.
3.

## Slide 10: Résultats
Implémentation des commandes :
  Nécessaires au projet : takeOff, landing, …
  La classe Command
  Inspirées du SDK (déclaration de constantes)
Implémentation du Parser :
  Récupération des informations utiles : altitude, vitesse, état,
  Acquittement des messages
  Mise à jour du modèle de navigation de données
Notes: Utilisation pratique
  Transformation en tableau d’octets
  Envoi via socket UDP
  Gestion des numéros de séquence

## Slide 11: Résultats
Aperçu de l’IHM :

## Slide 12: Résultats
Synchronisation entre drones par phase :
  Décollage
  Configuration
  Début enregistrement
  Ascension
  Arrêt enregistrement
  Atterrissage

## Slide 13: Résultats
Récupération des vidéos :
  Connexion au serveur FTP du drone
  Automatisation avec Pexpect
Conversion des vidéos :
  De MP4 à AVI
  Utilisation de FFMPEG

## Slide 14: Difficultés rencontrées
Mise à jour du Firmware régulière
  Manipulation fastidieuse
Défaillance critique
  LED rouge clignotante
  Emergency
  Retour SAV

## Slide 15: Conclusion
Identification du protocole ArDrone3
Pas de test réel (défaillance)
Perspectives :
  Gestion de plusieurs façades
  Déploiement sur un large essaim
  Récupération temps réel du flux vidéo
  Autre mécanisme de synchronisation (ex : laser)